## Slide 1: 第５章 输入输出系统
5.6 DMA方式
5.5 程序中断方式
5.4 程序查询方式
5.3 I/O接口
5.2 外部设备
5.1 概述

## Slide 2: 5.1 概 述
一、输入输出系统的发展概况
1. 早期
分散连接
CPU 和 I/O设备 串行 工作
程序查询方式
2. 接口模块和 DMA 阶段
总线连接
CPU 和 I/O设备 并行 工作
3. 具有通道结构的阶段
4. 具有 I/O 处理机的阶段
中断方式
DMA 方式

## Slide 3
二、输入输出系统的组成
1. I/O 软件
(1) I/O 指令
(2) 通道指令
CPU 指令的一部分
通道自身的指令
指出数组的首地址、传送字数、操作命令
如 IBM/370 通道指令为 64 位
2. I/O 硬件
设备
I/O 接口
设备
设备控制器
通道
操作码
命令码
设备码
5.1

## Slide 4
三、I/O 设备与主机的联系方式
1. I/O 设备编址方式
(1) 统一编址
(2) 不统一编址
用取数、存数指令
有专门的 I/O 指令
2. 设备选址
用设备选择电路识别是否被选中
3. 传送方式
(1) 串行
(2) 并行
5.1

## Slide 5
数据字
命令字
命令字
0
1
1
0
1
0
0
0
起始位
终止位
9.09 ms
2× 9.09 ms
4. 联络方式
(1) 立即响应
(2) 异步工作采用应答信号
“Ready”
“Strobe”
I/O
接
口
I/O
设
备
CPU
(3) 同步工作采用同步时标
5.1
并行
串行
起始位
终止位
9.09 ms
2× 9.09 ms

## Slide 6
5. I/O 设备与主机的连接方式
(1) 辐射式连接
(2) 总线连接
外设 Ⅰ
外设 Ⅱ
外设 Ⅲ
主
机
不便于增删设备
每台设备都配有一套
控制线路和一组信号线
5.1
便于增删设备

## Slide 7
四、I/O设备与主机信息传送的控制方式
1. 程序查询方式
CPU 和 I/O 串行工作
踏步等待
CPU读I/O状态
检查状态
未准备就绪
出错
从I/O接口中读
一个字到CPU
从CPU向主存
写入一个字
CPU向I/O发
读指令
CPU读I/O状态
检查状态
完成否
未准备就绪
现行程序
是
出错
已准备就绪
否
5.1

## Slide 8
2. 程序中断方式
I/O 工作
CPU 不查询
CPU 暂停现行程序
自身准备
与主机交换信息
CPU 和 I/O 并行工作
启动 I/O设备
现行程序
…
…
中断服务程序
K
K+1
…
没有踏步等待现象
中断现行程序
5.1

## Slide 9
程序中断方式流程
CPU 向 I/O 发读指令
CPU 读 I/O 状态
检查状态
完成否？
CPU 做其他事情
I/O 设备工作
准备就绪
CPU I/O
从 CPU 向主存写入一个字
CPU 主存
从 I/O 接口中读一个字到CPU
I/O CPU
中断请求
I/O CPU
出错
是
否
未错
5.1

## Slide 10
3. DMA 方式
主存和 I/O 之间有一条直接数据通道
不中断现行程序
周期挪用（周期窃取）
CPU 和 I/O 并行工作
存取周期结束
CPU 执行现行程序
CPU 执行现行程序
DMA请求
启动I/O
I/O准备
I/O准备
一个存取周期
实现I/O与主存之间的传送
5.1

## Slide 11
三种方式的 CPU 工作效率比较
存取周期结束
CPU 执行现行程序
CPU 执行现行程序
DMA请求
启动I/O
I/O准备
I/O准备
一个存取周期
实现I/O与主存
之间的传送
CPU 执行
现行程序
CPU查询等待并传输I/O数据
CPU 执行
现行程序
启动I/O
I/O 准备及传送
指令执行周期结束
CPU 执行现行程序
CPU 执行现行程序
启动I/O
中断请求
I/O准备
I/O准备
CPU 处理中断服务程序
实现 I/O 与主机之间的传送
间
断
启动I/O
启动I/O
I/O准备
中断请求
启动I/O
I/O准备
一个存取周期
DMA请求
程序
查询
方式
程序
中断
方式
DMA
方式
5.1
I/O 准备及传送
间
断
I/O准备
I/O准备

## Slide 12: 5.2 I/O设备
一、概述
主机
设备
控制器
机、电
磁、光
部分
I/O
接
口
外部设备
外部设备大致分三类
键盘、鼠标、打印机、显示器
磁盘、光盘、磁带
1. 人机交互设备
2. 计算机信息存储设备
3. 机 机通信设备
调制解调器等

## Slide 13
二、输入设备
1. 键盘
2. 鼠标
3. 触摸屏
按键
判断哪个键按下
将此键翻译成 ASCII 码 （编码键盘法）
机械式 金属球 电位器
5.2
光电式 光电转换器

## Slide 14
三、输出设备
1. 显示器
(1) 字符显示
(2) 图形显示
(3) 图像显示
字符发生器
主观图像
客观图像
2. 打印机
(1) 击打式
(2) 非击打式
点阵式（逐字、逐行）
喷墨（逐字）
激光（逐页）
5.2

## Slide 15
四、其他
1. A/D、D/A
2. 终端
3. 汉字处理
五、多媒体技术
完成显示控制与存储、键盘管理及通信控制
模拟/数字（数字/模拟）转换器
汉字输入、汉字存储、汉字输出
1. 什么是多媒体
2. 多媒体计算机的关键技术
5.2
由键盘和显示器组成

## Slide 16: 5.3 I/O 接 口
一、概述
为什么要设置接口？
1. 实现设备的选择
2. 实现数据缓冲达到速度匹配
4. 实现电平转换
5. 传送控制命令
6. 反映设备的状态（“忙”、“就绪”、“中断请求”）
3. 实现数据串 并格式转换

## Slide 17
二、接口的功能和组成
(1) 设备选择线
(2) 数据线
(3) 命令线
(4) 状态线
I/O 接口
设备
I/O 接口
设备
数据线
命令线
状态线
I/O总线
设备选择线
总线连接方式的 I/O 接口电路
5.3

## Slide 18
2. 接口的功能和组成
功能
组成
选址功能
传送命令的功能
传送数据的功能
反映设备状态的功能
设备选择电路
命令寄存器、命令译码器
数据缓冲寄存器
设备状态标记
完成触发器 D
工作触发器 B
中断请求触发器 INTR
屏蔽触发器 MASK
5.3

## Slide 19
3. I/O 接口的基本组成
命令寄存器
和命令译码器
设备选择
电路
设备状态
标记
数据缓冲
寄存器DBR
控制逻辑电路
I/O接口
外 部 设 备
数据线
命令
状态
数据线
命令线
状态线
CPU
地址线
5.3

## Slide 20
三、接口类型
并行接口
串行接口
可编程接口
不可编程接口
通用接口
专用接口
1. 按数据 传送方式 分类
2. 按功能 选择的灵活性 分类
3. 按 通用性 分类
4. 按数据传送的 控制方式 分类
中断接口
DMA 接口
5.3
Intel 8255
Intel 8251
Intel 8255、 Intel 8251
Intel 8212
Intel 8255、 Intel 8251
Intel 8279、 Intel 8275
Intel 8259
Intel 8257

## Slide 21: 5.4 程序查询方式
一、程序查询流程
检查状态标记1
设备1
准备就绪？
检查状态标记N
设备N
准备就绪？
…
处理设备1
是
否
否
处理设备N
是
1. 查询流程
检查状态标记
交换数据
准备就绪?
是
否
单个设备
多个设备
测
试
指
令
转
移
指
令
传
送
指
令

## Slide 22
2. 程序流程
设置主存缓冲区首址
设置计数值
启动外设
传送一个数据
修改主存地址
修改计数值
结束I/O传送
准备好？
传送完？
未完
是
完
否
5.4
保存
寄存器内容

## Slide 23
②
设备选择电路
DBR
Q
Q
&
数据线
准备就绪
启动命令
地址线
SEL
输入数据
启动设备
设备工作
结束
①
③
④
⑤
⑥
D
B
二、程序查询方式的接口电路
①
②
③
⑤
1
0
1
0
④
5.4
以输入为例
⑥

## Slide 24: 5.5 程序中断方式
一、中断的概念
…
K
K+1
Q
Q+1
…
…
中断服务程序
1
中断服务程序
2
入口1
入口2

## Slide 25
二、I/O 中断的产生
以打印机为例
发中断请求
空闲
接收
数据
接收
数据
准备
发中断请求
打印
打印
打印机
执行主程序
继续执行主程序
继续执行主程序
响应中断
中断返回
响应中断
中断返回
启动
打印机
传送
数据
传送
数据
CPU
CPU 与打印机并行工作
5.5

## Slide 26
三、程序中断方式的接口电路
1. 配置中断请求触发器和中断屏蔽触发器
D
Q
&
1
INTR
中断请求触发器
INTR = 1 有请求
MASK
中断屏蔽触发器
MASK = 1 被屏蔽
来自 CPU 的
中断查询信号
受设备本身控制
INTR
D
MASK
Q
D 完成触发器
5.5
中断请求

## Slide 27
2. 排队器
排队
在 CPU 内或在接口电路中（链式排队器）
硬件
软件
5.5
详见第八章
INTP1´
INTP2´
INTP3´
INTP4´
INTR1
INTR2
INTR3
INTR4
1
&
1
&
1
&
1
&
INTR1
设备 1#、2#、3#、4# 优先级按 降序排列
INTRi = 1 有请求 即 INTRi = 0

## Slide 28
1
INTP1
1
INTP2
1
INTP3
1
INTP4
&
&
&
&
INTR1
INTR2
INTR3
INTR4
INTR1
INTR2
INTR3
INTR4
1
&
1
&
1
&
1
&
INTP1´
INTP2´
INTP3´
INTP4´
INTR2
INTR1
INTR1
INTR2
5.5
1
&
INTP2
2. 排队器
排队
在 CPU 内或在接口电路中（链式排队器）
硬件
软件
详见第八章

## Slide 29
3. 中断向量地址形成部件
入口地址
…
向量地址
…
排队器输出
由软件产生
硬件向量法
显示器服务程序
打印机服务程序
JMP 400
JMP 300
JMP 200
…
…
…
…
主存
12H
13H
14H
200
300
向量地址
入口地址
入口地址
中断向量地址
形成部件
设备
编码器
1 0 0 0
…
0
0
0
1
0
0
1
0
0 1 0 0
…
0
0
0
1
0
0
1
1
详见第八章
由 硬件 产生 向量地址
再由 向量地址 找到 入口地址
5.5

## Slide 30
设备选择电路
DBR
D
Q
&
数据线
启动命令
地址线
SEL
输入数据
启动设备
设备工作
结束
&
1
Q
Q
D
INTR
B
Q
Q
MASK
设备编码器
排队器
中断查询
来自高一级
的排队器
至低一级
的排队器
向量地址
中断响应
INTA
中断请求
命令译码
4. 程序中断方式接口电路的基本组成
5.5

## Slide 31
四、I/O 中断处理过程
1. CPU 响应中断的条件和时间
(1) 条件
(2) 时间
允许中断触发器 EINT = 1
用 开中断 指令将 EINT 置 “1”
用 关中断 指令将 EINT 置“ 0” 或硬件 自动复位
当 D = 1（随机）且 MASK = 0 时
在每条指令执行阶段的结束前
CPU 发 中断查询信号（将 INTR 置“1”）
5.5

## Slide 32
设备选择电路
DBR
D
Q
&
数据线
启动命令
地址线
SEL
输入数据
启动设备
设备工作
结束
&
1
Q
Q
D
INTR
B
Q
Q
MASK
设备编码器
排队器
中断查询
来自高一级
的排队器
至低一级
的排队器
向量地址
中断响应
INTA
中断请求
命令译码
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
2. I/O 中断处理过程
①
1
0
&
DBR
④
⑤
⑦
⑧
设备选择电路
0
1
以输入为例
②
5.5
③
⑥

## Slide 33
五、中断服务程序流程
1. 中断服务程序的流程
(1) 保护现场
(2) 中断服务
(3) 恢复现场
(4) 中断返回
对不同的 I/O 设备具有不同内容的设备服务
中断返回指令
2. 单重中断和多重中断
不允许中断 现行的 中断服务程序
单重 中断
多重 中断
允许级别更高 的中断源
中断 现行的 中断服务程序
中断隐指令完成
进栈指令
出栈指令
程序断点的保护
寄存器内容的保护
5.5

## Slide 34
3. 单重中断和多重中断的服务程序流程
中断否？
保护现场
设备服务
恢复现场
开中断
中断返回
取指令
执行指令
中断服务程序
中断响应
程序断点进栈
关中断
向量地址 PC
中断周期
是
中断返回
保护现场
设备服务
恢复现场
开中断
开中断
开中断
中断隐指令
中断隐指令
否
取指令
执行指令
中断否？
否
中断响应
程序断点进栈
关中断
向量地址 PC
中断周期
是
中断服务程序
单重
多重
5.5

## Slide 35
程序中断接口芯片 8259A 的内部结构
5.5
内部总线
缓冲器
读 / 写
逻 辑
级联缓冲
器/比较器
优先权
判别器
( PR )
中断
服务
寄存
器
(ISR)
中断
请求
寄存
器
(IRR)
中断屏蔽寄存器
（IMR）
控制逻辑
INT
INTA
D7~D0
A0
RD
WR
CS
CAS0
CAS1
CAS2
SP/EN
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
内部总线

## Slide 36
主程序和服务程序抢占 CPU 示意图
准备工作
准备工作
准备工作
传送数据
传送数据
发中断请求
发中断请求
I/O
宏观 上 CPU 和 I/O 并行 工作
微观 上 CPU 中断现行程序 为 I/O 服务
主程序
继续执行主程序
启动外设
服务程序
（传送数据）
服务程序
（传送数据）
继续执行主程序
CPU
5.5

## Slide 37: 5.6 DMA 方式
一、DMA 方式的特点
1. DMA 和程序中断两种方式的数据通路
CPU
主
存
ACC
中断接口
DMA 接口
I/O
设
备
中断方式数据传送通路
输入指令
输出指令
DMA方式数据传送通路

## Slide 38
2. DMA 与主存交换数据的三种方式
(1) 停止 CPU 访问主存
控制简单
CPU 处于不工作状态或保持状态
未充分发挥 CPU 对主存的利用率
主存工作时间
CPU不执行程序
DMA不工作
DMA不工作
DMA工作
CPU控制
并使用主存
DMA控制
并使用主存
t
5.6

## Slide 39
(2) 周期挪用（或周期窃取）
DMA 访问主存有三种可能
CPU 此时不访存
CPU 正在访存
CPU 与 DMA 同时请求访存
此时 CPU 将总线控制权让给 DMA
主存工作时间
CPU控制
并使用主存
DMA控制
并使用主存
t
5.6

## Slide 40
(3) DMA 与 CPU 交替访问
主存工作时间
DMA控制
并使用主存
CPU控制
并使用主存
t
CPU 工作周期
C1 专供 DMA 访存
C2 专供 CPU 访存
所有指令执行过程中的一个基准时间
5.6
不需要 申请建立和归还 总线的使用权

## Slide 41
二、DMA 接口的功能和组成
1. DMA 接口功能
(1) 向 CPU 申请 DMA 传送
(2) 处理总线 控制权的转交
(3) 管理 系统总线、控制 数据传送
(4) 确定 数据传送的 首地址和长度
(5) DMA 传送结束时，给出操作完成信号
修正 传送过程中的数据 地址 和 长度
5.6

## Slide 42
DMA接口
主
存
CPU
2. DMA 接口组成
DMA
控
制
逻
辑
中
断
机
构
设备
HLDA
AR
WC
DAR
HRQ
中断请求
数据线
地址线
+1
+1
溢出信号
DREQ
DACK
BR
5.6

## Slide 43
三、DMA 的工作过程
1. DMA 传送过程
预处理、数据传送、后处理
(1) 预处理
通过几条输入输出指令预置如下信息
通知 DMA 控制逻辑传送方向（入/出）
设备地址 DMA 的 DAR
主存地址 DMA 的 AR
传送字数 DMA 的 WC
5.6

## Slide 44
预处理：
主存起始地址
设备地址
传送数据个数
启动设备
DMA
DMA
DMA
数据传送：
继续执行主程序
同时完成一批数据传送
后处理：
中断服务程序
做 DMA 结束处理
继续执行主程序
CPU
(2) DMA 传送过程示意
允许传送？
主存地址送总线
数据送I/O设备（或主存 ）
修改 主存地址
修改 字计数器
数据块
传送结束？
向CPU申请 程序中断
DMA请求
否
否
是
是
数据传送
5.6

## Slide 45
BR
设备
DMA
控
制
逻
辑
中
断
机
构
AR
WC
DAR
DMA接口
主
存
CPU
+1
+1
(3) 数据传送过程（输入）
DREQ
②
HRQ
③
HLDA
④
地址线
⑤
DACK
⑥
①
数据线
⑦
溢出信号
中断请求
AR
WC
+1
+1
5.6
BR
BR
BR
BR
BR

## Slide 46
BR
设备
DMA
控
制
逻
辑
中
断
机
构
AR
WC
DAR
DMA接口
主
存
CPU
+1
+1
BR
DREQ
②
HRQ
③
HLDA
④
地址线
⑤
DACK
⑥
①
数据线
⑦
溢出信号
中断请求
AR
WC
+1
+1
(4) 数据传送过程（输出）
5.6
BR
BR
BR
BR

## Slide 47
(5) 后处理
校验送入主存的数是否正确
是否继续用 DMA
测试传送过程是否正确，错则转诊断程序
由中断服务程序完成
5.6

## Slide 48
2. DMA 接口与系统的连接方式
DMA
接口1
DMA
接口2
DMA
接口n
CPU
…
主存
DMA响应
I/O总线
数据线
地址线
DMA请求
(1) 具有公共请求线的 DMA 请求
5.6

## Slide 49
(2) 独立的 DMA 请求
DMA
接口1
DMA
接口2
DMA
接口3
CPU
主存
DMA响应1
DMA请求1
DMA响应2
DMA请求2
DMA响应3
DMA请求3
I/O总线
数据线
地址线
5.6

## Slide 50
3. DMA 方式与程序中断方式的比较
(1) 数据传送
(2) 响应时间
(3) 处理异常情况
(4) 中断请求
(5) 优先级
中断方式
DMA 方式
程序 硬件
指令执行结束 存取周期结束
能 不能
低 高
传送数据 后处理
5.6

## Slide 51
四、DMA 接口的类型
1. 选择型
在 物理上 连接 多个 设备
在 逻辑上 只允许连接 一个 设备
设备地址寄存器
控制状态寄存器
数据缓冲寄存器
主存地址寄存器
时序电路
字计数器
DMA接口
CPU
主存
设备 1
设备 2
设备 n
选
择
线
. . .
系统总线
5.6

## Slide 52
2. 多路型
在 物理上 连接 多个 设备
在 逻辑上 允许连接 多个 设备同时工作
5.6
设备
设备
设备
DMA
接口
CPU
主存
…
独立请求式
设备
设备
设备
DMA
接口
CPU
主存
…
链式
…
…

## Slide 53
3. 多路型 DMA 接口的工作原理
T4
T6
T7
T2
为磁盘
服务
T5
T8
T3
为磁带
服务
为打印
机服务
T1
5 s
5.6
DMA 请求
打印机
t
DMA 请求
DMA 请求
DMA 请求
45 s
磁带
t
DMA 请求
DMA 请求
DMA 请求
DMA 请求
30 s
磁盘
t