## Slide 1: 第７章 指 令 系 统
7.1 机器指令
7.2 操作数类型和操作类型
7.3 寻址方式
7.4 指令格式举例
7.5 RISC 技术

## Slide 2: 7.1 机 器 指 令
一、指令的一般格式
操作码字段 地址码字段
1. 操作码
反映机器做什么操作
(1) 长度固定
(2) 长度可变
用于指令字长较长的情况
，RISC
如 IBM 370
操作码 8 位
操作码分散在指令字的不同字段中

## Slide 3
(3) 扩展操作码技术
操作码的位数随地址数的减少而增加
OP
A1
A2
A3
0000
0001
1110
…
A1
A1
A1
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1110
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
A3
A3
A3
…
0000
0001
1110
…
4 位操作码
8 位操作码
12 位操作码
16 位操作码
最多15条三地址指令
最多15条二地址指令
最多15条一地址指令
16条零地址指令
7.1

## Slide 4
(3) 扩展操作码技术
操作码的位数随地址数的减少而增加
OP
A1
A2
A3
0000
0001
1110
…
A1
A1
A1
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1110
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
A3
A3
A3
…
0000
0001
1110
…
4 位操作码
8 位操作码
12 位操作码
16 位操作码
三地址指令操作码
每减少一种可多构成
24 种二地址指令
二地址指令操作码
每减少一种可多构成
24 种一地址指令
7.1

## Slide 5
2. 地址码
(1) 四地址
(2) 三地址
OP
A1
A2
A3
A4
8 6 6 6 6
A1 第一操作数地址
A2 第二操作数地址
A3 结果的地址
A4 下一条指令地址
若 PC 代替 A4
(A1) OP (A2) A3
8 8 8 8
OP
A1
A2
A3
(A1) OP (A2) A3
4 次访存
4 次访存
寻址范围 26 = 64
寻址范围 28 = 256
若 A3 用 A1 或 A2 代替
7.1
设指令字长为 32 位
操作码固定为 8 位

## Slide 6
(3) 二地址
OP
A1
A2
8 12 12
(A1) OP (A2) A1
(A1) OP (A2) A2
或
4 次访存
若ACC 代替 A1（或A2）
若结果存于 ACC
(4) 一地址
(5) 零地址
OP
A1
8 24
无地址码
(ACC) OP (A1) ACC
2 次访存
寻址范围 212 = 4 K
寻址范围 224 = 16 M
3次访存
7.1

## Slide 7
二、指令字长
指令字长决定于
操作码的长度
指令字长 = 存储字长
2. 指令字长 可变
操作数地址的长度
操作数地址的个数
1. 指令字长 固定
按字节的倍数变化
7.1

## Slide 8
小结
当用一些硬件资源代替指令字中的地址码字段后
当指令的地址字段为寄存器时
可扩大指令操作数的寻址范围
可缩短指令字长
可减少访存次数
三地址 OP R1, R2, R3
二地址 OP R1, R2
一地址 OP R1
指令执行阶段不访存
可缩短指令字长
7.1

## Slide 9: 7.2 操作数类型和操作种类
一、操作数类型
地址
数字
字符
逻辑数
无符号整数
定点数、浮点数、十进制数
ASCII
逻辑运算
二、数据在存储器中的存放方式
字地址 为 低字节 地址
字地址 为 高字节 地址
3
7
6
2
1
5
4
0
字地址
0
4
低字节
0
4
5
1
2
6
7
3
字地址
0
4
低字节

## Slide 10
存储器中的数据存放（存储字长为 32 位）
地址（十进制）
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
双字
双字（地址32）
双字
双字（地址24）
半字（地址20）
半字（地址22）
半字（地址16）
半字（地址18）
字节（地址 8）
字节（地址 9）
字节（地址10）
字节（地址11）
字（地址 4）
字（地址 0）
字节（地址14）
字节（地址15）
字节（地址13）
字节（地址12）
边界对准
地址（十进制）
0
4
8
字节( 地址7)
字节( 地址6)
字( 地址2)
半字( 地址10)
半字( 地址8)
半字( 地址0)
字( 地址4)
边界未对准
▲
▲
7.2

## Slide 11
三、操作类型
1. 数据传送
源
目的
寄存器
寄存器
寄存器
寄存器
存储器
存储器
存储器
存储器
置“1”，清“0”
2. 算术逻辑操作
加、减、乘、除、增 1、减 1、求补、浮点运算、十进制运算
与、或、非、异或、位操作、位测试、位清除、位求反
如 8086
MOVE
STORE
LOAD
MOVE
PUSH
POP
例如
MOVE
MOVE
7.2
ADD SUB MUL DIV INC DEC CMP NEG
AAA AAS AAM AAD
AND OR NOT XOR TEST

## Slide 12
3. 移位操作
算术移位
4. 转移
(1) 无条件转移 JMP
(2) 条件转移
结果为零转 （Z = 1） JZ
结果溢出转 （O = 1）JO
结果有进位转（C = 1）JC
跳过一条指令 SKP
循环移位（带进位和不带进位）
如
300
…
305
306
307
SKP DZ D = 0 则跳
逻辑移位
完成触发器
7.2

## Slide 13
(3) 调用和返回
CALL SUB1
...
...
CALL SUB2
…
...
CALL SUB2
…
RETURN
RETURN
主程序
地址
2000
2100
2101
子程序SUB1
2400
2500
2501
2560
2561
2700
主存空间分配
程序执行流程
子程序SUB2
7.2
...

## Slide 14
IN AX, n
OUT DX, AL
OUT n, AX
OUT DX, AX
(4) 陷阱（Trap）与陷阱指令
意外事故的中断
设置供用户使用的陷阱指令
如 8086 INT TYPE 软中断
提供给用户使用的陷阱指令，完成系统调用
5. 输入输出
一般不提供给用户直接使用
在出现事故时，由 CPU 自动产生并执行（隐指令）
IN AL, DX
IN AX, DX
入 端口地址 CPU 的寄存器
出 CPU 的寄存器 端口地址
7.2
如
如
IN AL, n
OUT n, AL

## Slide 15: 7.3 寻 址 方 式
寻址方式
确定 本条指令 的 操作数地址
下一条 欲执行 指令 的 指令地址
指令寻址
数据寻址
寻址方式

## Slide 16: 7.3 寻 址 方 式
一、指令寻址
顺序
( PC ) + 1 PC
跳跃
由转移指令指出
LDA 1000
ADD 1001
DEC 1200
JMP 7
LDA 2000
SUB 2001
INC
STA 2500
LDA 1100
...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PC
+1
指令地址寻址方式
指令地址
指令
顺序寻址
1
顺序寻址
2
顺序寻址
3
跳跃寻址
7
顺序寻址
8

## Slide 17
二、数据寻址
形式地址
指令字中的地址
有效地址
操作数的真实地址
约定
指令字长 = 存储字长 = 机器字长
1. 立即寻址
指令执行阶段不访存
A 的位数限制了立即数的范围
形式地址 A
操作码
寻址特征
OP
#
A
立即寻址特征
立即数
可正可负 补码
形式地址 A 就是操作数
7.3

## Slide 18
2. 直接寻址
EA = A
操作数
主存
寻址特征
LDA
A
A
ACC
执行阶段访问一次存储器
A 的位数决定了该指令操作数的寻址范围
操作数的地址不易修改（必须修改A）
有效地址由形式地址直接给出
7.3

## Slide 19
3. 隐含寻址
操作数地址隐含在操作码中
ADD
A
操作数
主存
寻址特征
A
ACC
暂存
ALU
另一个操作数
隐含在 ACC 中
如 8086
MUL 指令
被乘数隐含在 AX（16位）或 AL（8位）中
MOVS 指令
源操作数的地址隐含在 SI 中
目的操作数的地址隐含在 DI 中
指令字中少了一个地址字段，可缩短指令字长
7.3

## Slide 20
4. 间接寻址
EA =（A）
有效地址由形式地址间接提供
OP
A
寻址特征
A
EA
主存
EA
A1
EA
A1
主存
EA
1
0
执行指令阶段 2 次访存
可扩大寻址范围
便于编制程序
OP
A
寻址特征
A
一次间址
多次间址
操作数
操作数
多次访存
7.3

## Slide 21
… …
子程序
主程序
…
80
81
201
202
调用子程序
调用子程序
间接寻址编程举例
(A) = 81
(A) = 202
…
…
@ 间址特征
7.3
JMP @ A
…
…
…
…

## Slide 22
5. 寄存器寻址
EA = Ri
执行阶段不访存，只访问寄存器，执行速度快
OP
Ri
寻址特征
寄存器个数有限，可缩短指令字长
操作数
…
…
…
…
R0
Ri
Rn
寄存器
有效地址即为寄存器编号
7.3

## Slide 23
EA = ( Ri )
6. 寄存器间接寻址
有效地址在寄存器中， 操作数在存储器中，执行阶段访存
操作数
主存
OP
Ri
寻址特征
便于编制循环程序
地址
…
…
…
…
R0
Ri
Rn
寄存器
有效地址在寄存器中
7.3

## Slide 24
7. 基址寻址
(1) 采用专用寄存器作基址寄存器
EA = ( BR ) + A
BR 为基址寄存器
OP
A
操作数
主存
寻址特征
ALU
BR
可扩大寻址范围
有利于多道程序
BR 内容由操作系统或管理程序确定
在程序的执行过程中 BR 内容不变，形式地址 A 可变
7.3

## Slide 25
(2) 采用通用寄存器作基址寄存器
操作数
主存
寻址特征
ALU
OP
R0
A
R0 作基址寄存器
由用户指定哪个通用寄存器作为基址寄存器
通用寄存器
R0
Rn-1
R1
…
基址寄存器的内容由操作系统确定
在程序的执行过程中 R0 内容不变，形式地址 A 可变
7.3

## Slide 26
8. 变址寻址
EA = ( IX ) +A
OP
A
操作数
主存
寻址特征
ALU
IX
可扩大寻址范围
便于处理数组问题
IX 的内容由用户给定
IX 为变址寄存器（专用）
在程序的执行过程中 IX 内容可变，形式地址 A 不变
通用寄存器也可以作为变址寄存器
7.3

## Slide 27
例
设数据块首地址为 D，求 N 个数的平均值
直接寻址
变址寻址
LDA D
ADD D + 1
ADD D + 2
…
ADD D + ( N -1 )
DIV # N
STA ANS
LDA # 0
LDX # 0
INX
CPX # N
BNE M
DIV # N
STA ANS
共 N + 2 条指令
共 8 条指令
ADD X, D
M
X 为变址寄存器
D 为形式地址
(X) 和 #N 比较
(X) +1 X
结果不为零则转
7.3

## Slide 28
9. 相对寻址
EA = ( PC ) + A
A 是相对于当前指令的位移量（可正可负，补码）
A 的位数决定操作数的寻址范围
程序浮动
广泛用于转移指令
操作数
寻址特征
ALU
OP
A
相对距离 A
1000
PC
…
主存
1000
A
OP
7.3

## Slide 29
(1) 相对寻址举例
M 随程序所在存储空间的位置不同而不同
EA = ( M+3 ) – 3 = M
– 3
*
LDA # 0
LDX # 0
ADD X, D
INX
CPX # N
BNE M
DIV # N
STA ANS
M
M+1
M+2
M+3
而指令 BNE 与 指令 ADD X, D 相对位移量不变
– 3
*
指令 BNE
操作数的有效地址为
– 3
*
相对寻址特征
*
7.3

## Slide 30
(2) 按字节寻址的相对寻址举例
OP
位移量
2000 H
2008 H
8
JMP * + 8
OP
06 H
2000 H
2008 H
8
设 当前指令地址 PC = 2000H
转移后的目的地址为 2008H
因为 取出 JMP * + 8 后 PC = 2002H
二字节指令
故 JMP * + 8 指令 的第二字节为 2008H - 2002H = 06H
7.3

## Slide 31
10. 堆栈寻址
(1) 堆栈的特点
堆栈
硬堆栈
软堆栈
多个寄存器
指定的存储空间
先进后出（一个入出口）
栈顶地址 由 SP 指出
– 1
1FFFH
+1
2000 H
进栈 （SP）– 1 SP
出栈 （SP）+ 1 SP
栈顶
栈底
2000 H
SP
2000 H
…
…
1FFF H
SP
1FFFH
栈顶
栈底
进栈
出栈
1FFF H
栈顶
2000 H
栈顶
7.3

## Slide 32
(2) 堆栈寻址举例
15
200H
ACC
SP
X
栈顶
200H
栈底
主存
15
1FFH
ACC
SP
15
栈顶
200H
栈底
主存
X
1FFH
PUSH A 前
PUSH A 后
POP A 前
POP A 后
Y
1FFH
ACC
SP
X
栈顶
200H
栈底
主存
15
1FFH
15
200H
ACC
SP
栈顶
200H
栈底
主存
X
15
7.3

## Slide 33
(3) SP 的修改与主存编址方法有关
① 按 字 编址
进栈
出栈
（SP）– 1 SP
（SP）+ 1 SP
② 按 字节 编址
存储字长 16 位
进栈
出栈
（SP）– 2 SP
（SP）+ 2 SP
存储字长 32 位
进栈
出栈
（SP）– 4 SP
（SP）+ 4 SP
7.3

## Slide 34: 7.4 指令格式举例
一、设计指令格式时应考虑的各种因素
1. 指令系统的 兼容性
（向上兼容）
2. 其他因素
操作类型
数据类型
指令格式
包括指令个数及操作的难易程度
指令字长是否固定
寻址方式
寄存器个数
地址码位数、地址个数、寻址方式类型
操作码位数、是否采用扩展操作码技术，
确定哪些数据类型可参与操作
指令寻址、操作数寻址
寄存器的多少直接影响指令的执行时间

## Slide 35
二、指令格式举例
1. PDP – 8
指令字长固定 12 位
操作码 间 页 地址码
访存类指令
0
2
3
5
4
11
寄存器类指令
1 1 1 辅助操作码
0
2
3
11
I/O 类指令
1 1 0 设备 操作码
0
2
3
11
9
8
7.4
采用扩展操作码技术

## Slide 36
2. PDP – 11
源地址
OP
4 6 6 16 16
目的地址
存储器地址1
存储器地址2
OP
10 6 16
目的地址
存储器地址
目的地址
4 6 6
源地址
OP
10 6
目的地址
OP-CODE
16
OP-CODE
指令字长有 16 位、32 位、48 位三种
零地址 (16 位)
一地址 (16 位)
二地址 R – R (16 位)
二地址 R – M (32 位)
二地址 M – M (48 位)
扩展操作码技术
7.4

## Slide 37
3. IBM 360
OP
R1
R2
RR
格式
8 4 4
OP
R1
X
B
D
RX
格式
8 4 4 4 12
OP
R1
R3
B
D
RS
格式
8 4 4 4 12
OP
B
D
I
SI
格式
8 8 4 12
二地址 R – R
基址加变址寻址
二地址 R – M
三地址 R – M
基址寻址
二地址 M – M
基址寻址
基址寻址
立即数 – M
7.4
OP
B1
D1
L
B2
D2
SS
格式
8
8
4
12
4
12

## Slide 38
4. Intel 8086
(1) 指令字长
(2) 地址格式
1 ~ 6 个字节
MOV WORD PTR[0204], 0138H 6 字节
INC AX 1 字节
一地址
NOP 1 字节
CALL
段内调用
3 字节
零地址
5 字节
段间调用
寄存器 – 寄存器
寄存器 – 立即数
寄存器 – 存储器
ADD AX，BX 2 字节
ADD AX，[3048H] 4 字节
ADD AX，3048H 3 字节
二地址
CALL
7.4

## Slide 39: 7.5 RISC 技 术
一、RISC 的产生和发展
80 — 20 规律
典型程序中 80% 的语句仅仅使
用处理机中 20% 的指令
执行频度高的简单指令，因复杂指令
的存在，执行速度无法提高
RISC（Reduced Instruction Set Computer）
CISC（Complex Instruction Set Computer）
—— RISC技术
能否用 20% 的简单指令组合不常用的
80% 的指令功能
？

## Slide 40
二、RISC 的主要特征
选用使用频度较高的一些 简单指令，
复杂指令的功能由简单指令来组合
指令 长度固定、指令格式种类少、寻址方式少
只有 LOAD / STORE 指令访存
采用 流水技术 一个时钟周期 内完成一条指令
采用 组合逻辑 实现控制器
CPU 中有多个 通用 寄存器
采用 优化 的 编译 程序
7.5

## Slide 41
三、CISC 的主要特征
系统指令 复杂庞大，各种指令使用频度相差大
指令 长度不固定、指令格式种类多、寻址方式多
访存 指令 不受限制
大多数指令需要 多个时钟周期 执行完毕
采用 微程序 控制器
CPU 中设有 专用寄存器
难以 用 优化编译 生成高效的目的代码
7.5

## Slide 42
四、RISC和CISC 的比较
1. RISC更能 充分利用 VLSI 芯片的面积
2. RISC 更能 提高计算机运算速度
指令数、指令格式、寻址方式少，
通用 寄存器多，采用 组合逻辑 ，
便于实现 指令流水
3. RISC 便于设计，可 降低成本，提高 可靠性
4. RISC 有利于编译程序代码优化
5. RISC 不易 实现 指令系统兼容
7.5