## Slide 1: 第８章 CPU 的结构和功能
8.1 CPU 的结构
8.3 指令流水
8.2 指令周期
8.4 中断系统

## Slide 2: 8.1 CPU 的结构
一、 CPU 的功能
取指令
分析指令
执行指令，发出各种操作命令
控制程序输入及结果的输出
总线管理
处理异常情况和特殊请求
1. 控制器的功能
2. 运算器的功能
实现算术运算和逻辑运算
指令控制
操作控制
时间控制
数据加工
处理中断

## Slide 3
二、CPU 结构框图
PC IR
指令控制
操作控制
时间控制
数据加工
处理中断
ALU 寄存器
中断系统
1. CPU 与系统总线
CU 时序电路
寄存器
ALU
中断
系统
CU
CPU
控制总线
数据总线
地址总线
8.1

## Slide 4
2. CPU 的内部结构
8.1
算术和
布尔逻辑
取反
移位
状态标志
内部 数据总线
寄存器
CU
中断
系统
ALU
控制信号
…
C P U

## Slide 5
1. 用户可见寄存器
(1) 通用寄存器
三、 CPU 的寄存器
存放操作数
可作 某种寻址方式所需的 专用寄存器
(2) 数据寄存器
存放操作数（满足各种数据类型）
两个寄存器拼接存放双倍字长数据
(3) 地址寄存器
存放地址，其位数应满足最大的地址范围
用于特殊的寻址方式 段基值 栈指针
(4) 条件码寄存器
存放条件码，可作程序分支的依据
如 正、负、零、溢出、进位等
8.1

## Slide 6
2. 控制和状态寄存器
(1) 控制寄存器
PC
控制 CPU 操作
(2) 状态寄存器
状态寄存器
其中 MAR、MDR、IR 用户不可见
存放条件码
PSW 寄存器
存放程序状态字
PC 用户可见
3. 举例
Z8000 8086 MC 68000
MAR
M
MDR
IR
8.1

## Slide 7
四、 控制单元 CU 和中断系统
1. CU 产生全部指令的微操作命令序列
组合逻辑设计
微程序设计
硬连线逻辑
存储逻辑
2. 中断系统
参见 第４篇
五、ALU
参见 8.4 节
参见 第６章
8.1

## Slide 8: 8.2 指 令 周 期
一、 指令周期的基本概念
1 . 指令周期
取出并执行一条指令所需的全部时间
完成一条指令
执行
取指、分析
取指阶段
取指周期
执行阶段
执行周期
（取指、分析）
（执行指令）
指令周期
取指周期
执行周期

## Slide 9
2. 每条指令的指令周期不同
取指周期
指令周期
取指周期
执行周期
指令周期
NOP
ADD mem
MUL mem
8.2
取指周期
执行周期
指令周期
…

## Slide 10
3. 具有间接寻址的指令周期
4. 带有中断周期的指令周期
取指周期
间址周期
指令周期
执行周期
取指周期
间址周期
指令周期
执行周期
中断周期
8.2

## Slide 11
5. 指令周期流程
取指周期
执行周期
有间址吗？
有中断吗？
间址周期
中断周期
是
是
否
否
8.2

## Slide 12
6. CPU 工作周期的标志
CPU 访存有四种性质
取 指令
取 地址
取 操作数
存 程序断点
取指周期
间址周期
执行周期
中断周期
FE
D
IND
D
INT
D
CLK
1
FE
1
IND
1
EX
1
INT
EX
D
CPU 的
4个工作周期
8.2

## Slide 13
1. 取指周期数据流
二、 指令周期的数据流
MDR
CU
MAR
PC
IR
存储器
CPU
地址总线
数据总线
控制总线
IR
+1
8.2

## Slide 14
2. 间址周期数据流
MDR
CU
MAR
CPU
地址总线
数据总线
控制总线
PC
IR
存储器
MDR
8.2

## Slide 15
3. 执行周期数据流
4 . 中断周期数据流
不同指令的执行周期数据流不同
MDR
CU
MAR
CPU
地址总线
数据总线
控制总线
PC
存储器
8.2

## Slide 16: 8.3 指 令 流 水
一、如何提高机器速度
1. 提高访存速度
2. 提高 I/O 和主机之间的传送速度
提高整机处理能力
高速芯片
Cache
多体并行
I/O 处理机
DMA
多总线
通道
高速器件
改进系统结构 ，开发系统的并行性
中断
3. 提高运算器速度
高速芯片
改进算法
快速进位链

## Slide 17
二、系统的并行性
时间上互相重叠
2. 并行性的等级
指令级（指令之间）
（指令内部）
过程级（程序、进程）
两个或两个以上事件在 同一时刻 发生
两个或两个以上事件在 同一时间段 发生
并行
1. 并行的概念
粗粒度
软件实现
细粒度
硬件实现
并发
同时
8.3

## Slide 18
取指令 3
执行指令 3
三、指令流水原理
2. 指令的二级流水
1. 指令的串行执行
取指令 取指令部件 完成
总有一个部件 空闲
指令预取
若 取指 和 执行 阶段时间上 完全重叠
指令周期 减半 速度提高 1 倍
…
执行指令 执行指令部件 完成
取指令 1
执行指令 1
取指令 2
执行指令 2
取指令 3
执行指令 3
取指令 2
执行指令 2
取指令 1
执行指令 1
8.3

## Slide 19
必须等 上条 指令执行结束，才能确定 下条 指令的地址，
造成时间损失
3. 影响指令流水效率加倍的因素
(1) 执行时间 > 取指时间
(2) 条件转移指令 对指令流水的影响
解决办法 ？
取指令
部件
指令部件
缓冲区
执行指令
部件
猜测法
8.3

## Slide 20
4. 指令的六级流水
六级流水
14 个时间单位
串行执行
6 × 9 ＝ 54 个时间单位
完成 一条指令
6 个时间单位
CO
FO
EI
WO
DI
FI
CO
FO
EI
WO
DI
FI
CO
FO
EI
WO
DI
FI
CO
FO
EI
WO
DI
FI
CO
FO
EI
WO
DI
FI
CO
FO
EI
WO
DI
FI
CO
FO
EI
WO
DI
FI
CO
FO
EI
WO
DI
FI
CO
FO
EI
WO
DI
FI
指令 1
指令 2
指令 3
指令 4
指令 5
指令 6
指令 7
指令 8
指令 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
t
8.3

## Slide 21
指令 1 与指令 4 冲突
指令 2 与指令 5 冲突
指令1、指令3、指令 6 冲突
…
CO
FO
EI
WO
DI
FI
CO
FO
EI
WO
DI
FI
CO
FO
EI
WO
DI
FI
CO
FO
EI
WO
DI
FI
CO
FO
EI
WO
DI
FI
CO
FO
EI
WO
DI
FI
CO
FO
EI
WO
DI
FI
CO
FO
EI
WO
DI
FI
CO
FO
EI
WO
DI
FI
指令 1
指令 2
指令 3
指令 4
指令 5
指令 6
指令 7
指令 8
指令 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
t
四、影响指令流水线性能的因素
1. 结构相关
8.3
不同指令争用同一功能部件产生资源冲突
程序的相近指令之间出现某种关联
使指令流水出现停顿，影响流水线效率
解决办法
• 停顿
• 指令存储器和数据存储器分开
• 指令预取技术 （适用于访存周期短的情况）

## Slide 22
2. 数据相关
不同指令因重叠操作，可能改变操作数的 读/写 访问顺序
采用 旁路技术
解决办法
8.3
写后读相关（RAW）
SUB R1，R2，R3
ADD R4，R5，R1
；（R2） （R3） R1
；（R5）+（R1） R4
读后写相关（WAR）
STA M，R2
ADD R2，R4，R5
；（R2） M 存储单元
；（R4）+（R5） R2
写后写相关（WAW）
后推法
MUL R3，R2，R1
SUB R3，R4，R5
；（R2）× （R1） R3
；（R4） （R5） R3

## Slide 23
3. 控制相关
8.3
BNE 指令必须等
CPX 指令的结果
才能判断出
是转移
还是顺序执行
LDA # 0
LDX # 0
INX
CPX # N
BNE M
DIV # N
STA ANS
ADD X, D
M
由转移指令引起

## Slide 24
3. 控制相关
8.3
WO
EI
FO
CO
DI
WO
EI
FO
DI
FI
FI
DI
FI
CO
FI
FO
CO
DI
FI
WO
EI
FO
CO
DI
FI
DI
FO
EI
WO
EI
FO
CO
FI
DI
CO
WO
DI
FI
CO
FI
指令 1
指令 2
指令 3
指令 4
指令 5
指令 6
指令 7
指令15
指令16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
转移损失
t
设 指令3 是转移指令

## Slide 25
五、流水线性能
1. 吞吐率
单位时间内 流水线所完成指令 或 输出结果 的 数量
8.3
最大吞吐率
实际吞吐率
连续处理 n 条指令的吞吐率为
设 m 段的流水线各段时间为Δ
t
Tpmax =
Δ
1
t
Tp =
m ·Δ + (n-1) · Δ
n
t
t

## Slide 26
2. 加速比 Sp
8.3
m 段的 流水线的速度 与等功能的 非流水线的速度 之比
设流水线各段时间为 Δ
t
完成 n 条指令在 m 段流水线上共需
T = m · + (n-1) ·
t
t
Δ
Δ
完成 n 条指令在等效的非流水线上共需
T ′= nm ·
t
Δ
Sp =
m · +(n-1) ·
nm ·
=
nm
m + n -1
Δ
t
Δ
Δ
t
t
则

## Slide 27
由于流水线有 建立时间 和 排空时间
因此各功能段的 设备不可能 一直 处于 工作 状态
8.3
流水线中各功能段的 利用率
3. 效率
mΔt
3
1
2
4
5
3
1
2
4
5
3
1
2
4
5
3
1
2
4
5
… … …
… … …
… … …
… … …
n-1 n
n-1 n
n-1 n
n-1 n
T时间
S空间
空间
S4
S3
S2
S1
(n-1) Δt

## Slide 28
8.3
m(m + n -1) Δt
=
mnΔt
流水线各段处于工作时间的时空区
流水线中各段总的时空区
效率 =
3. 效率
mΔt
3
1
2
4
5
3
1
2
4
5
3
1
2
4
5
3
1
2
4
5
… … …
… … …
… … …
… … …
n-1 n
n-1 n
n-1 n
n-1 n
T时间
S空间
空间
S4
S3
S2
S1
(n-1) Δt
流水线中各功能段的 利用率

## Slide 29
六、流水线的多发技术
1. 超标量技术
每个时钟周期内可 并发多条独立指令
不能调整 指令的 执行顺序
配置多个功能部件
通过编译优化技术，把可并行执行的指令搭配起来
8.3
IF ID EX WR
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
时钟
周期
指令序列

## Slide 30
2. 超流水线技术
在 一个时钟周期 内 再分段 （ 3 段）
不能调整 指令的 执行顺序
在一个时钟周期内 一个功能部件使用多次（ 3 次）
靠编译程序解决优化问题
流水线速度是原来速度的 3 倍
8.3
IF ID EX WR
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
时钟周期
指令序列

## Slide 31
3. 超长指令字技术
采用 多个处理部件
具有 多个操作码字段 的 超长指令字（可达几百位）
由编译程序 挖掘 出指令间 潜在 的 并行性，
将 多条 能 并行操作 的指令组合成 一条
8.3
IF ID EX WR
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
时钟周期
指令序列

## Slide 32
七、流水线结构
1. 指令流水线结构
完成一条指令分 7 段， 每段需一个时钟周期
若 流水线不出现断流
1 个时钟周期出 1 结果
不采用流水技术
7 个时钟周期出 1 结果
理想情况下，7 级流水 的速度是不采用流水技术的 7 倍
地址形成部件
指令译码部件
取操作数部件
取指令部件
操作执行部件
回写结果部件
修改指令指针部件
锁存
锁存
锁存
锁存
锁存
锁存
8.3

## Slide 33
2. 运算流水线
完成 浮点加减 运算 可分
对阶、尾数求和、规格化 三段
分段原则 每段 操作时间 尽量 一致
锁存器
对阶功能部件
第一段
尾数加部件
锁存器
第二段
规格化部件
锁存器
第三段
8.3

## Slide 34: 8.4 中断系统
一、概述
1. 引起中断的各种因素
(1) 人为设置的中断
(2) 程序性事故
如 转管指令
溢出、操作码不能识别、除法非法
(5) 外部事件
(4) I/O 设备
(3) 硬件故障
用 键盘中断 现行程序
转管指令
…
…
管理程序

## Slide 35
2. 中断系统需解决的问题
(1) 各中断源 如何 向 CPU 提出请求 ？
(2) 各中断源 同时 提出 请求 怎么办 ？
(5) 如何 寻找入口地址 ？
(4) 如何 保护现场 ？
(3) CPU 什么 条件、什么 时间、以什么 方式
响应中断 ？
(6) 如何 恢复现场，如何 返回 ？
(7) 处理中断的过程中又 出现新的中断 怎么办 ？
硬件 ＋ 软件
8.4

## Slide 36
二、中断请求标记和中断判优逻辑
1. 中断请求标记 INTR
一个请求源 一个 INTR 中断请求标记触发器
多个INTR 组成 中断请求标记寄存器
INTR 分散 在各个中断源的 接口电路中
INTR 集中 在 CPU 的中断系统 内
1
2
3
4
5
n
掉电
过热
阶上溢
主存读写校验错
非法除法
键盘输入
打印机输出
8.4

## Slide 37
2. 中断判优逻辑
① 分散 在各个中断源的 接口电路中 链式排队器
② 集中 在 CPU 内
(1) 硬件实现（排队器）
1
1
1
&
1
&
1
&
参见 第五章
INTR1
INTR2
INTR3
INTR4
INTR1 、 INTR2 、 INTR3 、 INTR4 优先级 按 降序 排列
INTP1
INTP2
INTP3
INTP4
8.4

## Slide 38
A、B、C 优先级按 降序 排列
(2) 软件实现（程序查询）
否
…
是否 A 请求？
是否 B 请求？
是否 C 请求？
转 A 的服务程序
入口地址
转 B 的服务程序
入口地址
转 C 的服务程序
入口地址
是
是
是
否
否
8.4

## Slide 39
三、中断服务程序入口地址的寻找
1. 硬件向量法
入口地址 200
入口地址 300
入口地址 400
12 H
13 H
14 H
主存
12 H
13 H
14 H
JMP 200
JMP 300
JMP 400
主存
向量地址
形成部件
…
…
中断向量
排队器输出
向量地址 12H、13H、14H
入口地址 200、 300、 400
8.4

## Slide 40
2. 软件查询法
M
JMP 1# SR
1# D = 1 转1# 服务程序
SKP DZ 2#
JMP 2# SR
2# D = 0 跳
2# D = 1 转2# 服务程序
SKP DZ 8#
JMP 8# SR
8# D = 0 跳
8# D = 1 转8# 服务程序
八个中断源 1，2， 8 按 降序 排列
…
…
8.4
SKP DZ 1#
1# D = 0 跳
（D为完成触发器）
中断识别程序（入口地址 M）
地 址
说 明
指 令

## Slide 41
四、中断响应
1. 响应中断的 条件
允许中断触发器 EINT = 1
2. 响应中断的 时间
指令执行周期结束时刻由CPU 发查询信号
CPU
中断查询
INTR1
D
Q
INTR2
D
Q
INTRn
D
Q
中断源 1
中断源 2
中断源 n
…
至排队器
8.4

## Slide 42
3. 中断隐指令
(1) 保护程序断点
(2) 寻找服务程序入口地址
(3) 硬件 关中断
向量地址
形成部件
INT
S
Q
R
EINT
S
Q
R
PC
1
&
≥1
排队器
…
…
断点存于 特定地址（ 0 号地址） 内
断点 进栈
INT 中断标记
EINT 允许中断
R – S 触发器
8.4
向量地址
PC
（硬件向量法）
中断识别程序 入口地址
M
PC
（软件查询法）

## Slide 43
五、保护现场和恢复现场
1. 保护现场
2. 恢复现场
寄存器 内容
断点
保护现场
其它服务程序
恢复现场
中断返回
PUSH
视不同请求源而定
POP
中断服务程序 完成
中
断
服
务
程
序
中断隐指令 完成
中断服务程序 完成
8.4
IRET

## Slide 44
1. 多重中断的概念
k
l
m
k +1
l +1
m +1
第一次
中断
第二次
中断
第三次
中断
程序断点 k+1 , l+1 , m+1
六、中断屏蔽技术
8.4

## Slide 45
2. 实现多重中断的条件
B、C
A
中断
请求
主程序
(2) 优先级别高 的中断源 有权中断优先级别低 的中断源
(1) 提前 设置 开中断 指令
A
B
C
D
中断服务程序
（ A、B、 C、 D 优先级按 降序 排列）
D
8.4

## Slide 46
&
3. 屏蔽技术
(1) 屏蔽触发器的作用
MASK = 0（未屏蔽）
INTR 能被置 “1”
&
&
&
&
1
1
1
1
INTP1
INTP2
INTP3
INTP4
INTR1
INTR2
INTR3
INTR4
MASK1
MASK2
MASK3
MASK4
D
Q
1
D
INTR
MASK
Q
CPU
查询
MASKi = 1 （屏蔽）
INTPi = 0 （不能被排队选中）
8.4

## Slide 47
(2) 屏蔽字
8.4
优先级
屏 蔽 字
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
…
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1
2
3
4
5
6
15
16
…
16个中断源 1，2，3 ， 16 按 降序 排列
…

## Slide 48
(3) 屏蔽技术可改变处理优先等级
响应优先级
响应优先级 A→B→C→D 降序排列
8.4
不可改变
处理优先级
可改变（通过重新设置屏蔽字）
中断源 | 原屏蔽字 | 新屏蔽字
A B C D | 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 | 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
处理优先级 A→D→C→B 降序排列

## Slide 49
(3) 屏蔽技术可改变处理优先等级
8.4
服务程序
B处理完
C处理完
D处理完
A处理完
t
主程序
A程序
B程序
C程序
D程序
A、B、C、D
同时请求中断
CPU 执行程序轨迹（原屏蔽字）

## Slide 50
(3) 屏蔽技术可改变处理优先等级
(4) 屏蔽技术的其他作用
8.4
便于程序控制
可以 人为地屏蔽 某个中断源的请求
服务程序
D处理完
C处理完
B处理完
A处理完
t
主程序
A程序
B程序
C程序
D程序
A、B、C、D
同时请求中断
CPU 执行程序轨迹（新屏蔽字）

## Slide 51
8.4
(5) 新屏蔽字的设置
保护现场
置屏蔽字
开中断
中断服务
关中断
恢复现场
恢复屏蔽字
开中断
中断返回
置屏蔽字
恢复屏蔽字
关中断
开中断

## Slide 52
(1) 断点进栈
(2) 断点存入“ 0 ” 地址
中断隐指令 完成
中断周期
命令存储器写
0 MAR
PC MDR
(MDR) 存入存储器
三次中断，三个断点都存入 “ 0 ” 地址
4. 多重中断的断点保护
断点 MDR
？
如何保证断点不丢失？
中断隐指令 完成
8.4

## Slide 53
(3) 程序断点存入 “ 0 ” 地址的断点保护
××××
0
5
JMP SERVE
××××
SAVE
××××
RETURN
STA SAVE
…
0 地址内容转存
其他服务内容
SERVE
LDA SAVE
JMP @ RETURN
存程序断点
5 为向量地址
…
保护现场
恢复现场
间址返回
存放 ACC 内容
转存 0 地址内容
开中断
ENI
LDA 0
STA RETURN
置屏蔽字
8.4
地 址
内 容
说 明